备案号：Z备2022011号

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1循环运动式育苗设备	1

3.2托架	1

3.3苗床	1

4  基本要求	1

4.1需补充提供的材料	1

4.2 产品型号编制规则	2

4.3 参数准确度及仪器设备	2

4.4 样机确定	2

4.5 机型大小划分	2

5  鉴定内容和方法	2

5.1一致性检查	2

5.2创新性评价	3

5.3 安全性检查	4

5.4 适用地区性能试验	4

5.5 综合判定规则	5

附录A产品规格表	6

前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG43/Z001—2019《循环运动式育苗设备》的修订。

本大纲与DG43/Z001—2019相比，主要技术内容变化如下：

——修改了基本要求

——增加了机型涵盖

——修改了试验内容。

本大纲自实施之日起代替DG43/Z 001—2019。

本大纲由湖南省农业农村厅提出。

本大纲由湖南省农机事务中心技术归口。

本大纲起草单位：湖南省农机事务中心。

本大纲主要起草人：唐海波 周谦 彭雨 伍滨涛 王超登

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为：

——DG43/Z 001-2019。

循环运动式育苗设备

范围

本大纲规定了循环运动式育苗设备专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于循环运动式育苗设备（以下简称育苗设备）的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396-2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

循环运动式育苗设备

- 通过动力驱动苗床循环运动的育苗成套设备，包含苗床、外棚、喷淋装置、通风系统、温度和湿度感应控制系统等（层数应不低于8层）。

3.2

托架

- 用于摆放苗盘的机构。

3.3

苗床

- 承载苗盘并使其作循环运动的整个系统，包含动力、传动机构、托架等。

4  基本要求

4.1需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a) 产品规格表（见附录A）一份；

b) 样机照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

d）创新性证明材料（下列材料之一：整机或部件的发明专利，实用新型专利，科技成果评价证书，科技成果查新报告，采用新技术、新工艺、新材料、具备新功能的证明材料）；

e）承诺书一份。

以上材料需并加盖制造商公章。

4.2 产品型号编制规则

- 2 M H □ - X □

- 改进代号：用英文大写字母表示

- 主参数：苗床中的苗盘数量（盘）

- 型式 （平行不表示，W型、H型）

- 循环运动式

- 苗床

- 类别代号：种植和施肥机械

- 标记示例：苗盘数量为 3260 盘，经过第一次改进的W型循环运动式育苗设备，标注为 2MHW-3260A 型循环运动式育苗设备

- 4.3 参数准确度及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准并在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～5m | 1mm |
|  |  | 0m～50m | 1cm |
| 2 | 时间 | 0h～24h | 1s/24h |
| 3 | 温度 | 0℃～70℃ | 2℃ |
| 4 | 湿度 | 20%RH～90%RH | 7%RH |

4.4 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格品，样机由制造商送样获得，样机数量为1台，在使用现场由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行试验。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可由制造商重新送样。试验完毕且对试验结果无异议时，由提供者自行处理样机。

4.5 机型大小划分

机型大小划分表

| 类型 | 中小型 | 大型 |
| --- | --- | --- |
| 苗盘数量（盘） | ＜3000 | ≥3000 |

4.6 涵盖机型认可条件

对型式和配置一致的苗盘数量（盘）划分单位。各单元涵盖机型的苗盘数量（盘）范围：500≤盘＜1000、1000≤盘＜2000、2000≤盘＜3000。对苗盘数量（盘）在500盘以下和3000盘及以上的循环运动式育苗设备不进行系列单元划分。对单元进行鉴定时，申报单元内苗盘数量最大的机型为主检机型。涵盖的机型只作产品一致性检查。

5  鉴定内容和方法

5.1一致性检查

5.1.1检查内容和方法

- 一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表3。制造商提供的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式（W型、平行、H型） | 一致 | 核对 |
| 3 | 外棚外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为10％ | 测量 |
| 4 | 苗床外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为10％ | 测量 |
| 5 | 托架层间距 | 允许偏差为5％ | 测量 |
| 6 | 门道尺寸（宽×高） | 允许偏差为2％ | 测量 |
| 7 | 总层数 | 一致 | 核对 |
| 8 | 总装盘数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 风机配 套电机 | 数量 | 一致 | 核对 |
|  |  | 标定功率 | 允许偏差为5％ | 核对 |
|  |  | 标定转速 | 允许偏差为5％ | 核对 |
| 10 | 苗床配套 电机 | 标定功率 | 允许偏差为5％ | 核对 |
|  |  | 标定转速 | 允许偏差为5％ | 核对 |
| 11 | 升温系统 | 型号名称（热风炉、电热炉） | 一致 | 核对 |
|  |  | 数量 | 一致 | 核对 |
|  |  | 输出功率（热量） | 允许偏差为5％ | 核对 |
| 12 | 遮阳设施 | 名称 | 一致 | 核对 |
| 13 | 冷却系统 | 名称 | 一致 | 核对 |
|  |  | 数量 | 一致 | 核对 |
| 14 | 喷淋系统 | 喷头数量 | 一致 | 核对 |
|  |  | 喷头型式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 外棚 | 骨架材料 | 一致 | 核对 |
|  |  | 塑料膜材料 | 一致 | 核对 |

## 判定规则

## 一致性检查的全部项目均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2创新性评价

5.2.1 评价方法

5.2.1.1  创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行评价。

5.2.1.2  材料评审方式，依据制造商提供以下材料之一进行评价：

a） 发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果评价证书；

d） 科技成果查新报告；

5.2.1.3  专家组评价方式，由省级以上农机事业单位或农机学会（协会）等组织专家组成评审组，依据制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

5.2.2 判定规则

5.2.2.1  材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

5.2.2.2  专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

5.3 安全性检查

5.3.1  安全防护

正常工作位置可触及的带轮、链轮、风机进出风口应有可靠的安全防护装置。

5.3.2  安全信息

5.3.2.1 对操作者存在或有潜在危险的电机传动装置、风机进风口、高温热源装置、链传动机构等部位，应在其附近明显位置上设置安全警示标志，安全标志应符合GB 10396的要求。

5.3.2.2 操作者可视明显位置，应设置“注意”及“高处维护时应停机”的标志。

5.3.2.3 使用说明书必须有提醒操作者的安全注意事项。使用说明书应重现育苗设备上的安全标志，并标明安全标志的固定位置；使用无文字安全标志时，使用说明书应用中文解释安全标志的含义。

5.3.3  安全装备

5.3.3.1 电气设备应有可靠的接地装置。

5.3.3.2 育苗设备应有温度、湿度报警装置、升温系统和温度调节装置、湿度调节装置和喷淋装置。

5.3.3.3 育苗设备应具有遮阳设施，遮阳设施应具有收张机构。

5.3.3.4 育苗设备应具有通风系统。

5.3.4  判定规则

安全防护、安全信息和安全装备均能满足表4要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

5.4 适用地区性能试验

5.4.1  试验内容

试验内容包括温度差、湿度差、升温能力、循环时间等作业性能。

5.4.2 性能试验

5.4.2.1 试验条件

a) 试验电压的允许偏差为额定电压的±5%；

b）环境温度应15℃以下。

5.4.2.2 样机状态

育苗设备应按使用说明书要求进行调整和维护保养，并进行不少于30min的空运转试验，各运转件运行正常。

5.4.2.3  试验项目

a) 温度、湿度差测量

正常工作时，在苗床高度二分之一处位置，离苗床边缘 1m 的四角和苗床的正中间位置，共测量 5 点，温度、湿度的最高值和最低值的差值。测量过程中，应关闭通风、加温加湿系统，整个测量时间不超过 3min。每隔10分钟测量一次，共测量3次，取最大值。

b) 升温能力测量

从起始状态开始，通过加温系统升温3h，测量苗床内温度与测量时环境温度的升值。

c)循环时间

测量苗床一个循环周期的时间。

d）喷头喷雾量变异系数

在额定工作压力下进行喷雾，测定每个喷头的喷雾量，测定时间1min，试验不少于3次。计算出变异系数。喷杆上各喷头喷雾量变异系数≤15%。

## 5.4.5判定规则

适用性能试验满足表5要求时，适用性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用性能试验结论为不符合大纲要求。

适用性能试验可采信省级农业机械化行政主管部门组织或委托县级以上农机鉴定、推广、科研单位开展的实地试验验证报告；也可采信有资质的检测机构依据本大纲要求出具的检测报告。

5.5  综合判定规则

5.5.1 产品创新性评价、安全性检查、性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与合格判定要求见表5。

表5 循环运动式育秧设备综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见6.2.1 | / | 符合本大纲第6.2.2的要求。 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第6.3.1的要求。 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第6.3.2的要求。 |
|  | 3 | 安全装备 | / | 符合本大纲第6.3.3的要求。 |
| 性能试验 | 1 | 温度差 | ℃ | ≤5 |
|  | 2 | 湿度差 | / | ≤14% RH |
|  | 3 | 循环时间 | min | ≤120 |
|  | 4 | 升温能力 | ℃ | ≥10 |
|  | 5 | 喷头喷雾量变异系数 | / | ≤15% |

5.5.2一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

附录A

产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | / |  |
| 2 | 结构型式（W型、平行、H型） | / |  |
| 3 | 苗床配套电机 | 型号名称 | / |  |
|  |  | 结构型式 | / |  |
|  |  | 额定功率 | kW |  |
|  |  | 额定转速 | r/min |  |
| 4 | 外棚外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 5 | 苗床外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 6 | 托架运行速度 | m/s |  |
| 7 | 苗床托架层间距（不小于300mm） | mm |  |
| 8 | 门道（宽×高）（不小于800mm×1800mm） | mm |  |
| 9 | 总层数 | 层 |  |
| 10 | 适合苗盘尺寸（长×高） | mm |  |
| 11 | 装盘总量 | 盘 |  |
| 12 | 冷却装置 | 型号名称 | / |  |
|  |  | 数量 | 个 |  |
|  |  | 配套泵型号 | / |  |
| 13 | 遮阳设施型式 | / |  |
| 14 | 加温装置 | 型号名称 | / |  |
|  |  | 数量 | 个 |  |
|  |  | 热功率（输出热量） | kJ/h |  |
|  |  | 加热方式 | / |  |
|  |  | 燃料种类 | / |  |
| 15 | 通风设备 | 型号名称 | / |  |
|  |  | 功率 | kW |  |
|  |  | 转速 | r/min |  |
|  |  | 数量 | 个 |  |
| 16 | 喷淋装置 | 喷头型式 | / |  |
|  |  | 喷头数量 | 个 |  |
|  |  | 配套泵数量 | 个 |  |
|  |  | 配套泵型号 | / |  |
|  |  | 配套泵转速 | r/min |  |
| 17 | 传动机构型号名称 | / |  |
| 18 | 门 | 骨架材料 | / |  |
|  |  | 塑料膜材料 | / |  |
|  |  | 门板材料 | / |  |

企业技术负责人：                    年   月   日

企业负责人：                     （公章）                             年   月   日

# Text boxes

农业机械专项鉴定大纲

DG43/Z 001-2022

代替DG43/Z007—2019

DG

湖南省农业农村厅  发布

2022 - × - ×实施

2022 - × - ××发布

循环运动式育苗设备