附件1

DG/T 007—2019《播种机》

第1号修改单

（征求意见稿）

本修改单于2023年XX月XX日经中华人民共和国农业农村部批准，自2023年XX月XX日起实施。

DG/T 007—2019《播种机》修改内容如下：

一、将“1 范围”中“本大纲适用于具有施肥功能的条播机、单粒精密播种机和穴播机的推广鉴定。”修改为“本大纲适用于条播机、单粒精密播种机和穴播机的推广鉴定。”

二、在“表4一致性检查项目、限制范围及检查方法”中序号22后增加下列内容：

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 镇压机构配置方式 | 一致 | 核对样机 |
| 24 | 镇压强度调节方式 | 一致 | 核对样机 |
| 25 | 仿形方式 | 一致 | 核对样机 |
| 26 | 仿形机构型式 | 一致 | 核对样机 |
| 27 | 破茬清垄工作部件配置方式 | 一致 | 核对样机 |
| 28 | 播种质量监控及报警系统 | 一致 | 核对样机、播种作业监测终端鉴定证书或具有资质的机构依据DG/T 252—2021中适用性评价部分规定的方法出具的作业性能试验报告 |
| 注：1.镇压机构配置方式：包括独立式和非独立式，独立式是指每个播种单体自带镇压机构， 且镇压强度可独立调整。 2.镇压强度调节方式：包括无级调节、多级调节以及其他调节方式，无级调节是指无挡 位连续调节，多级调节是指3级及以上挡位调节。 3.仿形方式：包括单体独立同步仿形、整体仿形以及其他方式，单体独立同步仿形是指 每个播种单体具有平行四连杆机构与播种开沟器两侧仿形限深轮组合的仿形方式。 4.破茬清垄工作部件配置方式：包括独立防缠绕式、非独立式以及其他方式，独立防缠 绕式是指破茬清垄工作部件由独立的破茬圆盘和防秸秆缠绕的拨草轮组成。 |

三、将“表7条播机综合判定表”、“表8单粒精密播种机综合判定表”、“表9穴播机综合判定表”中“适用性评价”的二级指标“序号4种肥间距合格率”修改为“序号4种肥间距合格率（适用于具有施肥功能的播种机）”。

四、在“表10产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求”中序号19后增加下列内容：

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 镇压机构配置方式 | 不允许变化 | / | / |
| 21 | 镇压强度调节方式 | 不允许变化 | / | / |
| 22 | 仿形方式 | 不允许变化 | / | / |
| 23 | 仿形机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 24 | 破茬清垄工作部件配置方式 | 不允许变化 | / | / |
| 25 | 播种质量监控及报警系统 | 不允许变化 | / | / |

五、在“附录A产品规格表”中序号28后增加下列内容：

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 镇压机构配置方式 | / | □独立式 □非独立式 |
| 30 | 镇压强度调节方式 | / | □无级调节 □多级调节 □其他： |
| 31 | 仿形方式 | / | □单体独立同步仿形 □整体仿形 □其他： |
| 32 | 仿形机构型式 | / | □平行四连杆式 □其他： |
| 33 | 破茬清垄工作部件配置方式 | / | □独立防缠绕式 □非独立式 □其他： |
| 34 | 播种质量监控及报警系统 | / |  |

附件2

DG/T 028—2019《免耕播种机》

第2号修改单

（征求意见稿）

本修改单于2023年XX月XX日经中华人民共和国农业农村部批准，自2023年XX月XX日起实施。

DG/T 028—2019《免耕播种机》修改内容如下：

- 将“表4一致性检查项目、限制范围及检查方法”中序号30“播种质量监控及报警系统”的检查方法修改为“核对样机、播种作业监测终端鉴定证书或具有资质的机构依据DG/T 252—2021中适用性评价部分规定的方法出具的作业性能试验报告”。

附件3

DG/T 100—2023《铺膜（带）播种机》

第1号修改单

（征求意见稿）

本修改单于2023年XX月XX日经中华人民共和国农业农村部批准，自2023年XX月XX日起实施。

DG/T 100—2023《铺膜（带）播种机》修改内容如下：

一、在“表4一致性检查项目、限制范围及检查方法”中序号27后增加下列内容：

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 播种质量监控及报警系统 | 一致 | 核对样机、播种作业监测终端鉴定证书或具有资质的机构依据DG/T 252—2021中适用性评价部分规定的方法出具的作业性能试验报告 |

二、在“表7产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求”中序号27后增加下列内容：

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 播种质量监控及报警系统 | 不允许变化 | / | / |

三、在“附录A产品规格表”中序号29后增加下列内容：

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 播种质量监控及报警系统 | / |  |