# 附件2

青海省装配式圈舍成套设备技术规范（试行）

# 范围

本文件规定了装配式圈舍（以下简称圈舍）的选址、布局和基本规定、参数及建设要求、节能、节水、环境保护与安全生产、主要经济指标及工程验收。

本文件适用于青海省内新建的圈舍，改扩建圈舍可参照执行。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700   碳素结构钢

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 6723  通用冷弯开口型钢

GB/T 12755 建筑用压型钢板

GB/T 13350 绝热用玻璃棉及其制品

GB/T 13912 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

GB/T 14206 玻璃纤维增强聚酯连续板

GB 16548  病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

GB 18596  畜禽养殖业污染物排放标准

GB/T 19686 建筑用岩棉绝热制品

GB/T 23932 建筑用金属绝热夹芯板

GB/T 28887 建筑用塑料窗

GB 50009   建筑结构荷载规范

GB 50011   建筑抗震设计规范

GB 50017   钢结构设计标准

GB 50018   冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB 50057   建筑物防雷设计规范

GB 50205   钢结构工程施工质量验收标准

GB 50207   屋面工程质量验收规范

GB 50300   建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50345   屋面工程技术规范

GB 50755   钢结构工程施工规范

GB 51022   门式刚架轻型房屋钢结构技术规范

JGJ/T 473   建筑金属围护系统工程技术标准

NY 5027    无公害食品 畜禽饮用水水质

# 术语和定义

下列术语和定义适合于本文件。

3.1 装配式圈舍

工厂化生产、模块化组装，可固定地点使用或满足农牧民放牧重复使用，用于饲养牛、羊的畜舍。主要特点是不开挖地基，不使用水泥沙子，不使用砖瓦，不使用混泥土材料，不破坏草原植被，不污染环境。

# 选址、布局和基本规定

- 圈舍选址和建设应符合当地农牧业总体发展规划、国土空间总体规划和城乡建设发展规划及有关设施农业用地使用管理规定等。

- 圈舍建设选址应符合《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《动物防疫条件审查办法》及草原保护政策的规定，应符合自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等各类保护地的保护要求。应选择水源充足，水质符合NY 5027要求，无疫源的地方。不宜选择冻胀土区域建设。

- 圈舍间距应满足车辆通行和消防要求，应大于14m。

- 圈舍建设应满足牛、羊的生物特性，具有较好的透光性能，便于通风换气，防止冷气侵袭，形成有利于牛、羊生长发育和繁殖的小气候环境。

- 严禁使用国家明令淘汰的设备及材料，所有材料和设备应验收合格后方能进场。

- 圈舍建设质量除符合本文件的规定外，尚宜符合国家现行标准的规定。无相关标准时，应符合设计图纸、企业标准、产品手册等技术文件的规定。

# 参数及建设要求

## 建筑参数及建设要求

- 圈舍宜采用门式刚架结构形式，跨度15m（允许变化范围±0.3m），开间5m，檐口标高不低于3m。宜采用双坡或四坡屋面，坡度不低于1:5。典型圈舍平面、立面和剖面示意见图1～图4（跨度、开间为轴线距离），仅作参考，方便理解，不作为建设依据。

图1  典型圈舍平面布置示意图

图2  典型圈舍侧墙立面示意图

图3  典型圈舍山墙立面示意图

图4  典型圈舍剖面示意图

- 单栋圈舍最大允许建筑面积为3000m2；承重构件应进行防火保护设计或采用耐火试验验证其耐火性能，立柱耐火极限不低于2.0h，屋梁耐火极限不低于1.0h；屋面板和墙面板采用金属夹芯板，其芯材应为不燃材料。圈舍安全出口数量不应少于2个，圈舍内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于60m。

- 屋面和墙面金属夹芯板应符合GB/T 23932的规定，厚度不应低于75mm，面板为彩色镀层、涂层钢板，屋面板外层面板最小公称厚度0.6mm、内层板最小公称厚度0.5mm，墙面板外层面板最小公称厚度0.5mm、内层板最小公称厚度0.4mm；芯材可采用岩棉、玻璃棉等，岩棉的性能应符合GB/T 19686的规定，纤维朝向宜垂直于金属面板，密度不应小于100kg/m3，导热系数不应大于0.043W/（m·K）；玻璃棉的性能应符合GB/T 13350的规定，密度不应小于64kg/m3，导热系数不应大于0.042W/（m·K）。屋面板外层面板波高不小于35mm。

- 屋面应合理布置可熔性采光带，采光带占比不小于40%，宜采用阻燃型玻璃纤维增强聚酯（FRP）采光板，宜为两层，外层板厚度不小于1.5mm，内层板厚度不小于1.5mm，其质量应符合GB/T 14206的规定。

- 屋面采用有组织排水，设不锈钢板或镀锌钢板檐沟，钢板厚度不低于1.0mm，檐沟宽度及有效深度均不小于250mm，水落口布置应满足排水要求。

- 圈舍内牛（羊）栏应采用双列式布局，中间为拼装式防滑饲喂通道，宽度2000mm，长度与圈舍等长。饲喂通道采用厚度不低于4mm、Q235、热浸镀锌（镀锌量≥275g/m2）花纹钢板。饲喂通道下方铺设2列10号工字钢，工字钢应做防腐处理，涂刷防锈漆干膜厚度不小于150μm，布置间距宜与运输车辆轮距相适应；工字钢底部设螺旋地桩支撑，沿工字钢纵向布置间距不大于1.2m。饲喂通道两侧边缘设置螺旋地桩支撑，纵向布置间距不大于2m。螺旋地桩钢管规格φ38mm×3mm，长度根据地质条件确定，且不低于0.8m，热浸镀锌处理。饲喂通道两侧设宽400mm、深150mm～200mm、呈“圆锅底”型304不锈钢饲喂槽，钢板厚度不低于2mm，长度与圈舍等长。

- 圈舍内饲喂围栏与圈舍同长，高度根据饲养不同种类、品种牛羊的需求确定，饲养羊时高度不低于1.2m，饲养牛时高度不低于1.5m，各组成部分工厂化生产，现场组装。栏片长度2m，框架和非采食部分栏杆宜采用40mm×60mm×2.5mm矩管，间隙在20cm～30cm之间，采食部分栏杆采用38mm×2.0mm圆管，可调节间隙；中柱截面宜采用120mm×60mm×2.5mm矩管；中柱螺旋地桩钢管规格φ38mm×3mm，长度根据地质条件确定，且不低于0.8m；圈舍饲喂通道两侧养殖区通过安装隔断围栏分成多个栏位，隔断围栏栏片框架参数参照饲喂围栏，每个栏位长度不应超过4个开间。饲喂围栏各组成部分主材采用Q235、热浸镀锌处理，镀锌质量应符合GB/T 13912的规定。

- 两山墙至少各设1樘门，圈舍长度40m及以下时，两侧墙各设1樘门，40m以上时，两侧墙各设2樘门，通向运动场。侧墙门可依据实际情况调整到山墙设置。门洞尺寸（宽×高）不应小于2800mm×2800mm。可采用推拉门或平开门，采用推拉门时应在门扇上设置单扇平开门。门扇骨架为铝合金或钢框架。门板参数同墙面板。门做法宜参考《轻质推拉钢大门》（02J611-2）、《铝合金、彩钢、不锈钢夹芯板大门》（03J611-4）等图集。

- 圈舍宜采用自然通风，由墙面通风箱或开窗与屋面通风帽形成对流通风系统，有效控制圈舍内温度、湿度及有害气体排放。采用墙面通风箱时，沿圈舍长度方面两侧墙每10m配置1台，通风箱高度不小于300mm，宽度不小于1000mm，厚度宜与墙面板相适应，箱体采用304不锈钢，钢板厚度0.8mm。布置高度宜距地面0.2m以上，应有通风面积可调功能。采用墙面通风窗时，两侧墙每开间各设置1樘塑钢窗，窗洞高度不小于600mm，宽度不小于900mm，窗底宜距地面1.5m以上，其余要求满足GB/T 28887的要求。沿圈舍长度方向在屋面上宜每10m配置1台无动力通风帽，主材材质为304不锈钢，直径不低于350mm。

- 屋面和墙体施工质量应符合GB 50207、GB 50345、GB 50057和JGJ/T 473等国家现行标准的规定。

## 结构参数及建设要求

- 圈舍主体结构设计使用年限为30年，檩条等易替换的围护构件为15年；结构安全等级为二级；建筑抗震设防类别为丙类；结构设计应符合GB 50009、GB 50011、GB 50017、GB 50018和GB 51022等标准的规定。

- 圈舍主要钢构件（立柱和屋梁）材质宜采用Q355B，其余钢构件（檩条、支撑和拉杆等）宜采用Q235，原材料质量应符合GB/T 700、GB/T 1591等标准的规定。立柱、屋梁、屋面檩条和墙面檩条等冷弯型钢类构件应符合GB/T 6723的规定。主要钢构件规格见表1。

#### 表1  主要钢构件规格表

| 序号 | 名称 | 规格/mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 2C300×100×20×3.0 | 背靠背 |
| 2 | 柱间支撑 | φ20圆钢 | 至少设置2个开间 |
| 3 | 屋梁 | 2C300×100×20×3.0 | 背靠背 |
| 4 | 下弦拉杆 | φ50×2.5 | 可采用其他形式构件 |
| 5 | 水平支撑 | φ20圆钢 | 至少设置2个开间 |
| 6 | 系杆 | φ89×4 | 可采用其他形式构件 |
| 7 | 屋面檩条 | C160×50×20×2.2 | 间距0.9m |
| 8 | 墙面檩条 | C160×50×20×2.2 | 间距1m（1.5m高度以上）、0.7m（1.5m高度以下） |
| 9 | 螺旋地桩 | 管体φ89×4，L=1500 | 每根立柱下设置2根 |
| 注1：表中圈舍构件参照海北藏族自治州刚察县对应的50年重现期基本风压值0.35kN/m2、基本雪压值0.25kN/m2、检修与施工荷载标准值1.0kN为例进行计算，确定构件截面尺寸，仅用于造价测算，不作为实际建设项目构件选型。表中各构件截面尺寸要求为圈舍建设时构件截面尺寸最低要求，如圈舍建设地点风、雪等荷载增加时应重新计算复核并调整截面。 注2：表中螺旋地桩按照持力层为较好的天然地基、地基土冻胀类别属不冻胀土、场地内无特殊性岩土、场地土质较均匀、螺旋地桩进入持力层深度不小于1.0m、抗拔力为20kN进行计算，确定的螺旋地桩尺寸，仅用于造价测算，不作为实际建设项目构件选型。表中螺旋地桩截面尺寸和长度为最低要求，如圈舍建设地点地质条件变化时，应根据地勘资料复核调整截面和长度。 |

- 钢构件应有可靠防腐措施，采用热浸镀锌防腐处理时，锌层平均厚度≥55μm，局部厚度≥45μm，其余镀锌质量应符合GB/T 13912的规定。

- 圈舍构件宜工厂化生产，现场组装，制作、施工宜符合GB 50205、GB 50755等国家现行标准的规定。

## 其他设施设备配置及技术要求

- 圈舍外南北两侧可根据需要安装运动场围栏，与圈舍同长，宽度和高度根据养殖需求确定，围栏单片由直径不小于40 mm、厚度不低于2.0mm热镀锌管框架组成。

- 可配置恒温饮水系统。

- 可配置注射栏，安装于圈舍单侧运动场围栏一角。

- 舍内1.5m高度以下墙面可设防撞墙板，做法可采用热镀锌压型钢板（楼承板），参考尺寸为：标准展开宽度为1000mm，厚度1.0mm、波高76mm、波距344mm，其余参照国家标准GB/T 12755的规定。

## 圈舍屋面及墙面围护材料、主体结构不应低于5.1节和5.2节的要求，其他设施设备配置和技术要求可参照5.3节的规定。

# 节能、节水、环境保护与安全生产

- 养殖场宜采用雨污分流、干湿分离、防止供水管路跑冒滴漏、废水循环利用等节水措施，实现低碳养殖。

- 生产废弃物应做到源头减量化、过程无害化和末端资源化利用，处理后排放或利用应符合GB 18596和当地环境保护政策的规定。

- 病死牛羊及其污染物应按照GB 16548的规定进行处理。

- 应定期维护牛、羊舍，堵塞缝隙，保证牛羊舍密封性，防止冷风侵袭，减少舍内热量散失。

- 应完善安全生产岗位责任、日常巡查、安全培训、生物安全卫生防护等各项制度。定期巡查，检查设施设备是否正常运行。

- 采取隔离、消毒等有效措施，筑牢养殖场生物安全防线。

# 主要经济指标

- 在满足牛、羊养殖工艺需求及圈舍建设质量要求的前提下应控制和降低投资，合理使用资金。

- 圈舍造价测算值为1350元/m2。

注1：对应测算的圈舍轴线面积为600 m2，跨度15m，长度40m，4樘门；

注2：造价测算仅包含钢结构、屋面和墙面围护材料、饲喂通道和饲喂槽、螺旋地桩、饲喂围栏、隔断围栏、屋面通风帽、墙面通风箱或塑钢窗，不含混凝土基础、砖墙、地面、散水等；

注3：造价测算除材料费、加工费、损耗费等直接费用外，含上述测算内容的税费和圈舍施工安装费，不含运费。

# 工程验收

- 圈舍建设工程质量验收由县级农机购置补贴主管部门组织，人员由农业农村部门专家、建设单位、施工单位、监理单位等组成。

- 建设工程质量验收划分、验收规则、验收程序宜符合GB 50300、GB 50205、GB 50207等国家现行标准和设计图纸等技术文件的规定。

- 技术资料验收包括圈舍施工图、竣工图、主要设备布局和安装图、主要材料材质单、合格证、使用说明书等技术资料和培训记录等，验收资料应规范、完整、有效、真实。

圈舍建设符合8.2～8.3的规定，可判定圈舍建设质量合格。判定为不合格的检验内容，返工不宜超过两次。