附件2

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

4UW-180马铃薯挖掘机

1.产品照片及企业信息

| 左前方45° | 右前方45° |
| --- | --- |
| 正方 | 产品铭牌 |

企业名称：青海青葆农业生物技术开发有限公司

地    址：青海省湟源县日月乡兔尔干村

电    话：15500770706

传    真：/

联 系 人：段永琢

2.主要技术规格

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | 4UW-180马铃薯挖掘机 |
| 2 | 结构型式（悬挂式、牵引式、手扶直联式） | / | 悬挂式 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 2920×2160×1250 |
| 4 | 工作幅宽 | mm | 1800 |
| 5 | 限深机构型式（限深轮、其他） | / | 限深轮 |
| 6 | 挖掘深度调节范围 | mm | 0-105 |
| 7 | 除茎除蔓装置型式 | / | / |
| 8 | 挖掘装置型式 | / | 平铲式 |
| 9 | 清选分离装置型式（振动筛、其他） | / | 振动链栅栏式 |
| 10 | 输送装置型式（栅条链式、皮带式、其他） | / | 振动链传动栅栏式 |
| 11 | 输出方式（侧输出、后输出） | / | 后输出 |
| 12 | 配套动力 | kW | 69.8-88.2 |
| 13 | 配套动力输出轴转速 | r/min | 540 |
| 14 | 行走方式（轮式、履带式） | / | / |
| 15 | 发动机额定功率 | kW | / |
| 16 | 轮距 | mm | / |
| 17 | 轮胎型号 | / | / |
| 18 | 轮胎数量 | 个 | / |
| 19 | 轨距 | mm | / |
| 20 | 履带材质（金属、橡胶、其他） | / | / |
| 21 | 履带板宽度 | mm | / |

3.检验结果

略

4UW-150马铃薯挖掘机

1.产品照片及企业信息

| 左前方45° | 右前方45° |
| --- | --- |
| 正方 | 产品铭牌 |

企业名称：青海青葆农业生物技术开发有限公司

地    址：青海省湟源县日月乡兔尔干村

电    话：15500770706

传    真：/

联 系 人：段永琢

2.主要技术规格

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | 4UW-150马铃薯挖掘机 |
| 2 | 结构型式（悬挂式、牵引式、手扶直联式） | / | 悬挂式 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 2920×1860×1250 |
| 4 | 工作幅宽 | mm | 1500 |
| 5 | 限深机构型式（限深轮、其他） | / | 限深轮 |
| 6 | 挖掘深度调节范围 | mm | 0-105 |
| 7 | 除茎除蔓装置型式 | / | / |
| 8 | 挖掘装置型式 | / | 平铲式 |
| 9 | 清选分离装置型式（振动筛、其他） | / | 振动链栅栏式 |
| 10 | 输送装置型式（栅条链式、皮带式、其他） | / | 振动链传动栅栏式 |
| 11 | 输出方式（侧输出、后输出） | / | 后输出 |
| 12 | 配套动力 | kW | 58.8-73.5 |
| 13 | 配套动力输出轴转速 | r/min | 540 |
| 14 | 行走方式（轮式、履带式） | / | / |
| 15 | 发动机额定功率 | kW | / |
| 16 | 轮距 | mm | / |
| 17 | 轮胎型号 | / | / |
| 18 | 轮胎数量 | 个 | / |
| 19 | 轨距 | mm | / |
| 20 | 履带材质（金属、橡胶、其他） | / | / |
| 21 | 履带板宽度 | mm | / |

3.检验结果

略

4UW-120马铃薯挖掘机

1.产品照片及企业信息

| 左前方45° | 右前方45° |
| --- | --- |
| 正方 | 产品铭牌 |

企业名称：青海青葆农业生物技术开发有限公司

地    址：青海省湟源县日月乡兔尔干村

电    话：15500770706

传    真：/

联 系 人：段永琢

2.主要技术规格

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | 4UW-120马铃薯挖掘机 |
| 2 | 结构型式（悬挂式、牵引式、手扶直联式） | / | 悬挂式 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 2850×1565×1225 |
| 4 | 工作幅宽 | mm | 1200 |
| 5 | 限深机构型式（限深轮、其他） | / | 限深轮 |
| 6 | 挖掘深度调节范围 | mm | 0-105 |
| 7 | 除茎除蔓装置型式 | / | / |
| 8 | 挖掘装置型式 | / | 平铲式 |
| 9 | 清选分离装置型式（振动筛、其他） | / | 振动链栅栏式 |
| 10 | 输送装置型式（栅条链式、皮带式、其他） | / | 振动链传动栅栏式 |
| 11 | 输出方式（侧输出、后输出） | / | 后输出 |
| 12 | 配套动力 | kW | 36.8-58.8 |
| 13 | 配套动力输出轴转速 | r/min | 540 |
| 14 | 行走方式（轮式、履带式） | / | / |
| 15 | 发动机额定功率 | kW | / |
| 16 | 轮距 | mm | / |
| 17 | 轮胎型号 | / | / |
| 18 | 轮胎数量 | 个 | / |
| 19 | 轨距 | mm | / |
| 20 | 履带材质（金属、橡胶、其他） | / | / |
| 21 | 履带板宽度 | mm | / |

3.检验结果

略